| 1/2馈线-6米规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| P-CC1/2-6M-N10/N10 |  |  |

| 简单介绍 | 产品特性 |
| --- | --- |
| *长度:6m | *1.馈线接头N公对N公; |
| *直径: Φ15.85mm | *2.具有使用频段高、柔软性好、衰减小、一致性好、耐候性好等特点; |
| *结构: | 内导体: | 裸铜线或铜包铝线 | *3.主要应用于移动、射频通讯以及其设备中传输高频信号等。 |
|  | 绝缘体: | 发泡聚乙烯 |  |
|  | 外导体: | 自粘铝箔+镀锡铜线编织 |  |
|  | 护套: | 聚乙烯(PE) |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | P-CC1/2-6M-N10/N10 |
| 机 械 电 气 性 能 |
| 馈线长度 | 6米 |
| 阻抗 | 50Ω±2 |
| 屏蔽衰减 | ＞120dB |
| 最大衰减(900MHz) | 0.69dB |
| 最小弯曲半径 | 125mm |
| 功率容量(900MHz) | 1.04kw |
| 接口类型 | N公-N公 |
| 存储温度 | -20~40℃ |